КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на аппаратно-программный комплекс

ЗДОРОВЬЕ – ЭКСПРЕСС

адаптированный для поставок в учебные заведения

Фирма "МКС" предлагает аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, резервов организма, параметров физического развития ЗДОРОВЬЕ–ЭКСПРЕСС.

Комплекс соответствует требованиям по оснащению медицинских кабинетов в образовательных учреждениях по Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 5 ноября 2013 г. N 822н г. Москва"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях".

Состав:

- Комплект приборов для измерения параметров физического развития: весы, ростомер, кистевой динамометр, сантиметровая лента.

- Программное обеспечение «Antropo» для оценки трофологического статуса и компонентного состава тела с базой данных PCNT2, интегрированной c программным комплексом Центров здоровья.

- Программный модуль «Тест Люшера».

- Программный модуль для оценки детской тревожности «Многофакторная оценка детской тревожности»

- Программный модуль для оценки остроты зрения по стандарту ISO 8596:2009.

- Компьютерная программа оценки уровня здоровья ЗДОРОВЬЕ-ЭКСПРЕСС
на основе анализа вариабельности сердечного ритма и математической
модели процессов развития организма.

- Программный модуль для статистической обработки баз данных пациентов с автоматической селекцией групп пациентов по заданным парамерам.

- Компьютерный кардиоусилитель ЭК06Ц-02 с комплектам электродов на конечности.

- Автоматический тонометр, интегрированный с программной оболочкой PCNT2.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня передачи товара потребителю.

Розничная цена АПК «Здоровье экспресс» – 125 000,00  рублей, НДС не облагается.

При комплектации компьютерной техникой – ноутбуком, манипулятором типа «мышь» и принтером + 50 000 руб.

Цена указаны на условиях самовывоза из г.Москва. Возможно отправка комплекса транспортной компанией «Мэйджер Экспресс». Транспортная тара – 3 места (Объемный общий вес – 30 кг).

Генеральный директор								Прилуцкий Д.А.

# Техническое задание

на аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, с комплектом оборудования для измерения параметров физического развития

| № п/п | Наименование функции или параметра | Требуемая функция или величина параметра | Наличие функции или величины параметра в предлагаемой продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эксплуатационные характеристики |  |  |
|  | Возможность функционировать на персональном компьютере совместно с системой скрининга сердца компьютеризированной для экспресс-оценки состояния сердца от конечностей | Наличие |  |
|  | Возможность получать электрокардиограмму от кардиоусилителя с комплектом электродов | Наличие |  |
|  | Подключение весов к компьютеру | Наличие |  |
|  | Подключение тонометра к компьютеру | Наличие |  |
|  | Возможности программного обеспечения комплекса: |  |  |
|  | Ведение базы данных пациентов | Наличие |  |
|  | Ввод и хранение в базе данных: роста, массы тела, силы сжатия кисти | Наличие |  |
|  | Расчет индексы массы тела | Наличие |  |
|  | Оценка трофологического статуса | Наличие |  |
|  | Тест для оценки нервно-психических состояний и выявления и внутриличностных конфликтов “Тест Люшера» | Наличие |  |
|  | Тест для определения остроты зрения в соответствии со стандартом ISO 8596:2009 | Наличие |  |
|  | Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) на основе сигнала ЭКГ, графическое представление результатов анализа ВСР, сравнение показателей ВСР с нормативами, анализ изменения показателей ВСР в динамике | Наличие |  |
|  | Оценка индивидуальных особенностей – бальная оценка уровня стресса (функционального состояния) на основе анализа ВСР | Наличие |  |
|  | Оценка индивидуальных особенностей – выявление предрасположенности к функциональным нарушениям систем организма | Наличие |  |
|  | Оценка индивидуальных особенностей – построение психологического профиля личности | Наличие |  |
|  | Оценка индивидуальных особенностей: темперамента, уровня нейротизма, типа мышления | Наличие |  |
|  | Оценка индивидуальных особенностей – выявление ролевых функции | Наличие |  |
|  | Возможность проведения динамических наблюдений | Наличие |  |
|  | Возможность подключения биоимпедансметра с пакетом программ для диетологии, вошедшая в Государственную программу оснащения кабинетов здорового питания, созданная при участии Института Питания РАМН. | Наличие |  |
|  | Возможность подключения компьютеризированного спирометра с пакетом программ, интегрированных в программный комплекс Центров здоровья | Наличие |  |
|  | Возможность подключения компьютеризированного экспресс-анализатора крови для автоматизированного получения параметров крови – холестерин общий, ЛПВП, Триглицериды, ЛПНП – калькуляция, Коэффициент атерогенности – калькуляция, глюкоза | Наличие |  |
|  | Программный модуль для статистической обработки баз данных пациентов с автоматическим вычленением групп пациентов по заданным парамерам. | Наличие |  |
|  | Программный модуль для оценки детской тревожности по 10 шкалам с бальной оценкой и формированием текстового заключения | Наличие |  |
|  | Регистрация и обработка ЭКГ: |  |  |
|  | Типы отведений ЭКГ | 6 стандартных I-aVF, по Небу, ортогональные по Франку |  |
|  | Фильтр ВЧ по уровню -3 дБ | 0.01, 0.05, 0.25, 0.5 Гц |  |
|  | Фильтр режекторный на 50 Гц | Наличие |  |
|  | Контроль и индикация обрыва электродов | Наличие |  |
|  | Автоматические и ручные измерения кардиокомплекса | Наличие |  |
|  | Автоматическое формирование заключений | Наличие |  |
|  | Возможность ручного выбора отведений, скорости развертки и масштаба | Наличие |  |
|  | Детекция импульса искусственного водителя ритма | Наличие |  |
|  | Автоматическое выделение R-R интервалов | Наличие |  |
|  | Печать результатов на любом принтере и обычной бумаге формата А4 | Наличие |  |
|  | Поддержка базы данных пациентов и исследований | Наличие |  |
|  | Возможность визуального сравнения исследований | Наличие |  |
|  | Параметры усилителя ЭКГ: |  |  |
|  | Управление и питание | интерфейс USB |  |
|  | Защита от импульса дефибриллятора | Наличие |  |
|  | Аналого-цифровое преобразование | Сигма-дельта модуляция с частотой 2048 кГц одновременно на всех каналах, цифровая фильтрация и децимация до 16 кГц |  |
|  | Входные каскады | Усилители постоянного напряжения |  |
|  | Входной импеданс, Мом | не менее 70 |  |
|  | Напряжение внутренних шумов, приведенных ко входу | не более 20 мкВ |  |
|  | Коэффициент ослабления синфазных сигналов | не менее 100 Дб |  |
|  | Основные параметры ростомера |  |  |
|  | Наибольший предел измерения роста, м | 2,3 |  |
|  | Наименьший предел измерения роста, м | 0,4 |  |
|  | Дискретность отсчета и цена поверочного деления ростомера, мм | 1 |  |
|  | Погрешность измерения роста, мм | ±2 |  |
|  | Рабочий диапазон тамператур, °C | от +10 до +40 |  |
|  | Основные параметры весов |  |  |
|  | Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 200 |  |
|  | Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 1 |  |
|  | Передача данных в ПК | Наличие |  |
|  | Габаритные размеры грузоприемной платформы весов не более, мм | 400х400х100 |  |
|  | Масса весов не более, кг | 12 |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от (-10) до (+40)°С |  |
|  | Средний срок службы, лет | 5 |  |
|  | Основные параметры тонометра |  |  |
|  | Тип тонометра | Электронный. автоматический |  |
|  | Метод измерения | Осциллометрический |  |
|  | Беспроводная передача данных в ПК | Наличие |  |
|  | Предел измерений давления, мм.рт. ст. | 20-280 |  |
|  | Предел измерений частоты пульса, уд/мин | 40-200 |  |
|  | Погрешность измерений давления | Менее 3 мм.рт.ст. в диапазоне 20-150 мм.рт.ст., менее 2% в диапазоне 150-280 мм.рт.ст. |  |
|  | Погрешность измерений пульса | Менее 5% |  |
|  | Вес без источников питания, г | Не более 300 |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от (+10) до (+40)°С |  |
|  | Основные параметры динамометра |  |  |
|  | Наибольший предел измерения (НПИ), даН | 50 |  |
|  | Наименьший предел измерения (НмПИ), даН | 5 |  |
|  | Предел допускаемой погрешности, даН | ±1,5 |  |
|  | Габариты динамометра не более, мм | 137х51х26 |  |
|  | Масса не более, г | 210 |  |
|  | Минимальный комплект поставки: |  |  |
|  | Ростомер | Наличие |  |
|  | Весы | Наличие |  |
|  | Динамометр | Наличие |  |
|  | Сантиметровая лента | Наличие |  |
|  | Компьютерный усилитель ЭКГ | Наличие |  |
|  | Тонометр компьютеризированый | Наличие |  |
|  | Комплект ЭКГ электродов | Наличие |  |
|  | Программное обеспечение на CD | Наличие |  |
|  | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |  |
|  | Дополнительные условия: |  |  |
|  | Гарантийное обслуживание | Не менее 24 мес. |  |
|  | Оборудование должно быть произведено не ранее 4-го квартала 2020 года | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение на оборудование комплекса | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия на оборудование комплекса | Наличие |  |
|  | Сертификат утверждения типа средства измерения на оборудование комплекса | Наличие |  |