«Сведения о функциональных характеристиках

(потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара»

| № п/п | Наименование единицы товара. | Форма выпуска, дозировка/ характеристика (заполняет заказчик) | Примечание (ссылки на пункты технического задания). Заполняет заказчик. | Фирменное наименование товара (в случае его наличия), модель, марка и т.д. | Характеристики предлагаемого участником товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Бесконтактный компьютерный тонометр Tomey Corporation, Япония | Предназначен для измерения внутриглазного давления на основе апланатационной тонометрии Гольдмана Наличие | Раздел 2 «Техническое задание» |  |  |
|  |  | Диапазон измерения: |  |  |  |
|  |  | Нижнее значение Не более 1 mmHg |  |  |  |
|  |  | Верхнее значение Не менее 60 mmHg |  |  |  |
|  |  | Режимы измерения: |  |  |  |
|  |  | Ручной Наличие |  |  |  |
|  |  | Автоматический Наличие |  |  |  |
|  |  | Режим управления |  |  |  |
|  |  | -джойстик Наличие |  |  |  |
|  |  | -сенсорный экран Наличие |  |  |  |
|  |  | 3D автоматическое сопоставление точки контакта в центре экрана с изображением глаза пациента Наличие |  |  |  |
|  |  | Переключение настроек измерения для проведения обследования пациентов с высоким давлением 27 mmHg и выше Наличие |  |  |  |
|  |  | Проведение обследования у пациентов с дихромазией Наличие |  |  |  |
|  |  | Цвет фиксационной точки: |  |  |  |
|  |  | Красный Наличие |  |  |  |
|  |  | Зеленый Наличие |  |  |  |
|  |  | Голубой Наличие |  |  |  |
|  |  | Корректировка значений внутриглазного давления в зависимости от толщины роговицы Наличие |  |  |  |
|  |  | Отображение достоверности результатов Наличие |  |  |  |
|  |  | Электрическая регулировка по высоте установа для подбородка Наличие |  |  |  |
|  |  | Диапазон перемещения установа для подбородка: |  |  |  |
|  |  | Вверх/Вниз Не менее 60 мм |  |  |  |
|  |  | Режим сохранения энергии Наличие |  |  |  |
|  |  | Встроенный принтер Термопринтер с программируемым видом распечатки данных |  |  |  |
|  |  | Функция автоматической печати Наличие |  |  |  |
|  |  | Функция возврата в исходное “0” положение Наличие |  |  |  |
|  |  | Перемещение оптической головки |  |  |  |
|  |  | ось X (вправо-влево) Не менее 80мм; |  |  |  |
|  |  | ось Y (вверх-вниз) Не менее 40 мм |  |  |  |
|  |  | ось Z (вперед-назад) Не менее 20 мм |  |  |  |
|  |  | Порт передачи данных RS-232C |  |  |  |
|  |  | Дисплей не менее 5 дюймов |  |  |  |
|  |  | Жидко-кристаллический Наличие |  |  |  |
|  |  | Сенсорный Наличие |  |  |  |
|  |  | Цветной Наличие |  |  |  |
|  |  | CD для установки ПО передачи данных Наличие |  |  |  |
|  |  | Характеристики электрической сети Напряжение 100-240 В, частота 50/60 Гц |  |  |  |
|  |  | Габариты (ШхГхВх) Не более 350х550х500 мм |  |  |  |
|  |  | Вес Не более 20 кг |  |  |  |
|  |  | Комплект поставки единицы продукции |  |  |  |
|  |  | Бесконтактный тонометр с принадлежностями: 1 компл. Бумага для принтера-3шт. Сменные бумажные салфетки -1 шт. Фиксаторы для бумажных салфеток -2шт. Компакт-диск с программным обеспечением -1шт. Чехол пылезащитный-1шт. Шнур питания -1шт. Предохранитель -4шт. Инструкция -1шт. |  |  |  |
| 2. | Авторефрактометр Speedy-1, США | Предназначен для определения рефракции Наличие |  |  |  |
|  |  | Технические характеристики |  |  |  |
|  |  | Функция рефрактометрии Наличие |  |  |  |
|  |  | Режимы измерений: |  |  |  |
|  |  | Ручной Наличие |  |  |  |
|  |  | Автоматический Наличие |  |  |  |
|  |  | Определение рефракции у пациентов с интраокулярной линзой и катарактой Наличие |  |  |  |
|  |  | Измерение диаметра зрачка и радужки Наличие |  |  |  |
|  |  | Автоматическое измерение межзрачкового расстояния Наличие |  |  |  |
|  |  | Автоматическая расфокусировка для снятия аккомодации Наличие |  |  |  |
|  |  | 3D автоматическое сопоставление точки фокусировки в центре экрана с изображением глаза пациента По трем осям Х-Y-Z |  |  |  |
|  |  | Автоматическая съемка при фокусировке прибора на изображении глаза пациента Наличие |  |  |  |
|  |  | Средство управления |  |  |  |
|  |  | Джойстик Наличие |  |  |  |
|  |  | Функция сохранения энергии Наличие |  |  |  |
|  |  | Система измерения: CCD-камера |  |  |  |
|  |  | Сфера: |  |  |  |
|  |  | Нижнее значение От -18D и менее |  |  |  |
|  |  | Верхнее значение От +22D и более |  |  |  |
|  |  | Шаг измерения сферы: 0,12D; 0,25D |  |  |  |
|  |  | Цилиндр |  |  |  |
|  |  | Нижнее значение -10D и менее |  |  |  |
|  |  | Верхнее значение +10D и более |  |  |  |
|  |  | Шаг 0,12D; 0,25D |  |  |  |
|  |  | Ось 0-180 град |  |  |  |
|  |  | Шаг От 1 град |  |  |  |
|  |  | Вертексное расстояние |  |  |  |
|  |  | Нижнее значение От 0,1 мм и менее |  |  |  |
|  |  | Верхнее значение От 15 мм и более |  |  |  |
|  |  | Измерение диаметра радужки и зрачка |  |  |  |
|  |  | Нижнее значение От 2 мм и менее |  |  |  |
|  |  | Верхнее значение От 14 мм и более |  |  |  |
|  |  | Шаг Не более 0,1 мм |  |  |  |
|  |  | Минимальный диаметр зрачка Не более 2,5мм |  |  |  |
|  |  | Межзрачковое расстояние PD |  |  |  |
|  |  | Нижнее значение От 50 мм и менее |  |  |  |
|  |  | Верхнее значение От 80 мм и более |  |  |  |
|  |  | Время измерения |  |  |  |
|  |  | В режиме рефрактометрии Не более 0,3 сек |  |  |  |
|  |  | Метод снятия аккомодации автоматическая расфокусировка |  |  |  |
|  |  | Дисплей: Не менее 5,5 дюймов |  |  |  |
|  |  | Одновременный показ реального изображения и измеряемых параметров Наличие |  |  |  |
|  |  | Система фокусировки - мишень «Пейзаж» на дисплее с активной матрицей |  |  |  |
|  |  | Печать- встроенный термопринтер (распечатка не более пяти измерений и среднее значение для каждого глаза) |  |  |  |
|  |  | Распечатка измерений каждого глаза Не менее 3 и среднее значение |  |  |  |
|  |  | Внешний порт RS-232 |  |  |  |
|  |  | Характеристики электрической сети Напряжение 100-240 В, частота 50/60 Гц |  |  |  |
|  |  | Габариты (ШхГхВх) Не более 350х500х500 мм |  |  |  |
|  |  | Вес Не более 20 кг |  |  |  |
|  |  | Комплект поставки единицы продукции: |  |  |  |
|  |  | Авторефрактометр с принадлежностями: 1 комп. фантом глаза – 1шт. чехол – 1 шт. шнур питания – 1 шт. инструкция по применению на русском языке – 1 шт. бумага для принтера – 1 уп. Сменные бумажные салфетки для упора для подбородка – 1шт. фиксаторы бумажных салфеток – 2шт. предохранители – 2шт. |  |  |  |
| 3. | Проектор знаков ССР-3100, Huvitz, Ю.Корея | Предназначен для определения остроты зрения Наличие |  |  |  |
|  |  | Технические характеристики |  |  |  |
|  |  | Особенности |  |  |  |
|  |  | Стерео тесты, тесты для оценки чувствительности глаза, тесты для правого и левого глаза, тест Исихара, тест LogMar. Наличие |  |  |  |
|  |  | Количество тестов Не менее 30 |  |  |  |
|  |  | Мини-презентация (слайд) анатомии глаза Наличие |  |  |  |
|  |  | Автоматическое устройство выключения питания Наличие |  |  |  |
|  |  | Расстояние до пациента |  |  |  |
|  |  | Нижнее значение От 2,9 м и менее |  |  |  |
|  |  | Верхнее значение От 6,1 м и более |  |  |  |
|  |  | Шаг Не более 0,1 м |  |  |  |
|  |  | Цветотест |  |  |  |
|  |  | Тесты красный-зеленый для проверки цветоощущения (синдром Дальтона) Наличие |  |  |  |
|  |  | Характеристики электрической сети Напряжение 115-230В, частота 50/60 Гц |  |  |  |
|  |  | Габариты (ДхШхВх) Не более 350х250х200 мм |  |  |  |
|  |  | Вес Не более 4 кг |  |  |  |
|  |  | Комплект поставки единицы продукции: |  |  |  |
|  |  | Проектор знаков с принадлежностями: 1 комп. Экран проекционный-1шт Красно-зеленые очки-1шт Кабель питания-1шт Пульт дистанционного управления-1шт Батареи ААА - 2 шт. Предохранитель-1шт Инструкция-1шт |  |  |  |
| 4. | Набор пробных очковых линз средний НПОЛс-139 (139 пр. элементов, 1 пр. оправа) | Предназначен для подбора корригирующих очков методом субъективной пробы Наличие |  |  |  |
|  |  | Технические характеристики |  |  |  |
|  |  | Особенности |  |  |  |
|  |  | Набор должен включать не менее 139 единиц Наличие |  |  |  |
|  |  | Рефракция линз очковых стигматических положительных: |  |  |  |
|  |  | Нижнее 0,25 дптр и менее |  |  |  |
|  |  | Верхнее 16,0 дптр и более |  |  |  |
|  |  | Рефракция линз очковых стигматических отрицательных: |  |  |  |
|  |  | Нижнее 0,25 дптр и более |  |  |  |
|  |  | Верхнее 16,0 дптр и менее |  |  |  |
|  |  | Рефракция линз очковых астигматических положительных: |  |  |  |
|  |  | Нижнее 0,25 дптр и менее |  |  |  |
|  |  | Верхнее 5,0 дптр и более |  |  |  |
|  |  | Рефракция линз очковых астигматических отрицательных: |  |  |  |
|  |  | Нижнее 0,25 дптр и более |  |  |  |
|  |  | Верхнее 5,0 дптр и менее |  |  |  |
|  |  | Линзы призматические с призматическим действием Не менее 0,5; 1,0; 3,0; 4,0; 5,0 прдптр. |  |  |  |
|  |  | Линзы призматические с призматическим действием Не менее 6,0; 8,0; 10,0 прдптр. |  |  |  |
|  |  | Диаметр отверстия диафрагмы Не более 3,0 мм |  |  |  |
|  |  | Размеры диафрагмы щелевой Не более 1,5*12мм |  |  |  |
|  |  | Экран Наличие |  |  |  |
|  |  | Оправа пробная универсальная Наличие |  |  |  |
|  |  | Светофильтр красный стеклянный Наличие |  |  |  |
|  |  | Светофильтр зеленый стеклянный Наличие |  |  |  |
|  |  | Цилиндр Меддокса (из красного стекла) Наличие |  |  |  |
|  |  | Рефракция цилиндра скрещенного в главных сечениях: |  |  |  |
|  |  | Нижнее -5 дптр и менее |  |  |  |
|  |  | Верхнее +5 дптр и более |  |  |  |
|  |  | Пластиковая обойма для линз Наличие |  |  |  |
|  |  | Набор должен располагаться в деревянном футляре Наличие |  |  |  |
|  |  | Линейка для подбора очковых прав Наличие |  |  |  |
|  |  | Комплект поставки единицы продукции: |  |  |  |
|  |  | Набор пробных очковых линз 1 комплект Государственная поверка Наличие |  |  |  |