№ б/н от __________2022 г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на аппаратно-программный комплекс

ЗДОРОВЬЕ – ЭКСПРЕСС
адаптированный для поставок в учебные заведения

Фирма "МКС" предлагает аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, резервов организма, параметров физического развития ЗДОРОВЬЕ–ЭКСПРЕСС.

Комплекс соответствует требованиям по оснащению медицинских кабинетов в образовательных учреждениях по Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 5 ноября 2013 г. N 822н г. Москва"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях".

Состав:

- Комплект приборов для измерения параметров физического развития: весы, ростомер, кистевой динамометр, сантиметровая лента.

- Система контроля уровня стресса СКУС на основе измерений скорости зрительно-моторной реакции, включая пульт для измерения моторно-зрительной реакции (подключение по USB).

- Программное обеспечение «Antropo» для оценки трофологического статуса и компонентного состава тела с базой данных PCNT2, интегрированной c программным комплексом Центров здоровья.

- Программный модуль «Тест Люшера».

- Программный модуль «Оценка остроты зрения».

- Автоматический тонометр, интегрированный с программной оболочкой PCNT2.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяцев со дня передачи товара потребителю.

Розничная рекомендуемая цена – 131500,00 руб., НДС не облагается.

Цена указаны на условиях самовывоза из г.Москва. Возможно отправка комплекса транспортной компанией «Мэйджер Экспресс». Транспортная тара – 3 места (Объемный общий вес – 25 кг).

Срок поставки – 3-4 недели.

С уважением,

Заместитель генерального директора						 Решетников И.С.

# Техническое задание

на аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, с комплектом оборудования для измерения параметров физического развития

| № п/п | Наименование функции или параметра | Требуемая функция или величина параметра | Наличие функции или величины параметра в предлагаемой продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эксплуатационные характеристики |  |  |
|  | Возможность функционировать на персональном компьютере совместно с системой скрининга сердца компьютеризированной для экспресс-оценки состояния сердца от конечностей | Наличие |  |
|  | Возможность получать электрокардиограмму от кардиоусилителя с комплектом электродов | Наличие |  |
|  | Подключение пульта для измерения моторно-зрительной реакции к компьютеру | Наличие |  |
|  | Подключение весов к компьютеру | Наличие |  |
|  | Подключение тонометра к компьютеру | Наличие |  |
|  | Возможности программного обеспечения комплекса: |  |  |
|  | Ведение базы данных пациентов | Наличие |  |
|  | Ввод и хранение в базе данных: роста, массы тела, силы сжатия кисти. | Наличие |  |
|  | Расчет индексы массы тела | Наличие |  |
|  | Оценка трофологического статуса | Наличие |  |
|  | Исследования уровня стресса на основе измерении: простой и сложной моторно-зрительной реакции, простой и сложной реакции выбора, критической частоты мельканий. | Наличие |  |
|  | Оценка индивидуальных особенностей – выявление предрасположенности к функциональным нарушениям систем организма | Наличие |  |
|  | Оценка индивидуальных особенностей – построение психологического профиля личности с помошью теста Люшера | Наличие |  |
|  | Оценка остроты зрения | Наличие |  |
|  | Возможность проведения динамических наблюдений | Наличие |  |
|  | Возможность интеграции с программным комплексом “Центр здоровья” Минздравсоцразвития РФ | Наличие |  |
|  | Возможность подключения компьютеризированного спирометра с пакетом программ, интегрированных в программный комплекс Центров здоровья | Наличие |  |
|  | Возможность подключения компьютеризированного экспресс-анализатора крови для автоматизированного получения параметров крови – холестерин общий, ЛПВП, Триглицериды, ЛПНП – калькуляция, Коэффициент атерогенности – калькуляция, глюкоза | Наличие |  |
|  | Основные параметры ростомера |  |  |
|  | Наибольший предел измерения роста, м | 2,0 |  |
|  | Наименьший предел измерения роста, м | 0,3 |  |
|  | Дискретность отсчета и цена поверочного деления ростомера, мм | 1 |  |
|  | Погрешность измерения роста, мм | ±1 |  |
|  | Рабочий диапазон тамператур, °C | от +10 до +40 |  |
|  | Основные параметры весов |  |  |
|  | Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 200 |  |
|  | Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 1 |  |
|  | Передача данных в ПК | Наличие |  |
|  | Габаритные размеры грузоприемной платформы весов не более, мм | 400х400х100 |  |
|  | Масса весов не более, кг | 12 |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от (-10) до (+40)°С |  |
|  | Средний срок службы, лет | 5 |  |
|  | Основные параметры тонометра |  |  |
|  | Тип тонометра | Электронный. автоматический |  |
|  | Метод измерения | Осциллометрический |  |
|  | Беспроводная передача данных в ПК | Наличие |  |
|  | Предел измерений давления, мм.рт. ст. | 20-280 |  |
|  | Предел измерений частоты пульса, уд/мин | 40-200 |  |
|  | Погрешность измерений давления | Менее 3 мм.рт.ст. в диапазоне 20-150 мм.рт.ст., менее 2% в диапазоне 150-280 мм.рт.ст. |  |
|  | Погрешность измерений пульса | Менее 5% |  |
|  | Вес без источников питания, г | Не более 300 |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от (+10) до (+40)°С |  |
|  | Основные параметры динамометра |  |  |
|  | Наибольший предел измерения (НПИ), даН | 50 |  |
|  | Наименьший предел измерения (НмПИ), даН | 5 |  |
|  | Предел допускаемой погрешности, даН | ±1,5 |  |
|  | Габариты динамометра не более, мм | 137х51х26 |  |
|  | Масса не более, г | 210 |  |
|  | Основые параметры пульта для измерения моторно-зрительной реакции |  |  |
|  | 3-х цветный индикатор визуального стимула | Наличие |  |
|  | 2-х разрядный индикатор для предъявления чисел | Наличие |  |
|  | 5 кнопок для измерения скорости реакции | Наличие |  |
|  | Точность выдачи/ измерения не хуже 0.1мсек | Наличие |  |
|  | Управление и питание от шины USB | Наличие |  |
|  | Габариты пульта не более, мм | 170x125x30 |  |
|  | Минимальный комплект поставки: |  |  |
|  | Ростомер | Наличие |  |
|  | Сантиметровая лента | Наличие |  |
|  | Весы | Наличие |  |
|  | Динамометр | Наличие |  |
|  | Пульт для измерения моторно-зрительной реакции | Наличие |  |
|  | Программное обеспечение на CD | Наличие |  |
|  | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |  |
|  | Тонометр | Наличие |  |
|  | Дополнительные условия: |  |  |
|  | Гарантийное обслуживание | Не менее 24 мес. |  |
|  | Регистрационное удостоверение на оборудование комплекса | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия на оборудование комплекса | Наличие |  |
|  | Сертификат утверждения типа средства измерения на оборудование комплекса, внесенного в гос. Реестр средств измерения | Наличие |  |