Техническое задание

на пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)

| Наименование функции или параметра | Требуемая функция или величина параметра | Наличие функции или величины параметра в предлагаемой продукции |
| --- | --- | --- |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| Технология | Masimo |  |
| Дисплей для визуализации результатов | ЖК |  |
| Размер дисплея | диагональ не менее 6 см |  |
| Дисплей с подсветкой | наличие |  |
| Отображаемые параметры | SpO2, ЧСС, заряд батареи, сигнал IQ, индекс перфузии |  |
| Качество сигнала, индекс перфузии | Графическое представление |  |
| Размеры | не более 150 х 100 х 50 мм |  |
| Питание | автономное |  |
| Вес | не более 250 г, вкл. источник автономного питания |  |
| Время автономной работы | Не менее 20 ч |  |
| Датчики | взрослые и педиатрические, одноразовые и многоразовые |  |
| Длины волн | 660 нм (красн.), 905 нм (инфракр.) |  |
| Световая энергия | Не менее 0,75 мВт |  |
| Пределы измерений, не уже: |  |  |
| диапазон измерений SpO2 | 1-100% |  |
| ЧСС | 30-230 уд./мин. |  |
| перфузия | 0,02-20% |  |
| Разрешение, не хуже: |  |  |
| SpO2 | 1% |  |
| ЧСС | 1 уд./мин. |  |
| Точность, не хуже: |  |  |
| SpO2 | 70-100% - +/-2 ед. |  |
| ЧСС | 30-230 уд./мин. +/-2 ед. |  |
| Проверка качества сигнала | Индекс перфузии, сигнал-IQ |  |
| USB -порт | Наличие |  |
| Интервал рабочих температур | 0-50 ºС |  |
| Температура хранения | -10 до +70ºС |  |
| Минимальный комплект поставки: |  |  |
| Пальцевой пульсоксиметрический датчик | 1 шт. |  |
| Руководство пользователя на русском языке | 1 шт. |  |
| Батарейки или аккумуляторы | Наличие |  |
| Гарантийное обслуживание в течение 1 года | Не менее 12 мес. |  |
| Постгарантийное сервисное обслуживание | Наличие |  |