ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Параметры | Требования техзадания | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |  |  |
| 2 | Наличие сертификата Госстандарта России | Наличие |  |  |
| Требуемые характеристики |
| 1 | Портативный допплер-анализатор | Наличие |  |  |
| 2 | Дисплей цифровой | 128Х64, LCD Наличие цифровой информации (ЧСС, АД, индексы, уровень зарядки аккумулятора) |  |  |
| 3 | Термопринтер | Наличие |  |  |
| 4 | Измерение скорости кровотока: артериальный и венозный режимы | Наличие |  |  |
| 5 | Автоматическое определение плече - лопаточного индекса | Наличие |  |  |
| 6 | На дисплее и печати одновременно отображаются значения пиковых и средних скоростей | Наличие |  |  |
| 7 | Изменения направлений изучения (прямое/обратное) кровотока, | Наличие |  |  |
| 8 | Режим автоматического отключения | Наличие |  |  |
| 9 | Обследование пациента при экстремально низком давлении | Наличие |  |  |
| 10 | Расчет индексов давления | Наличие |  |  |
| 11 | Исследование состояния периферических сосудов, сосудов пальцев стоп | Наличие |  |  |
| 12 | Функция пневмоплетизмографии при подключении датчика специализированного | Наличие |  |  |
| 13 | Функция фотоплетизмографии при подключении датчика специализированного | Наличие |  |  |
| 14 | Встроенный компрессор | Наличие |  |  |
| 15 | Включение принтера с ручки датчика | Наличие |  |  |
| 16 | Аккумулятор | Наличие |  |  |
| 17 | Питание: | Никеле-кадмиевая подзаряжающиеся батареи или АС адаптер, DC12V 300 mA |  |  |
| 18 | Подзарядка: | 4 часа с помощью АС адаптера |  |  |
| 19 | Продолжительность работы при полной зарядке: | 7 часов при печати |  |  |
| 20 | Автоотключение: | Нет сигнала: 2 мин. “Заморозка”: 5 мин. Другие: 15 мин. |  |  |
| 21 | Принтер: Бумага Разрешение: Скорость печати: Масштаб (шкала) волны: | 58 х 25 (дл) м/рул 256 точ/лин 2.5 мм/сек Автоусиление масштаба печати (5 уровней) и контроль базовой линии |  |  |
| 22 | Цифровые данные: | Пиковая и средняя скорости, ЧСС, Систолическое давление, ABI, TBI. |  |  |
| 23 | Дисплей | Жидкокристалический |  |  |
| 24 | USB порт | Наличие |  |  |
| 25 | Внутренняя память | 30 исследований |  |  |
| 26 | Габариты: | 252 мм (ш) х 192 мм (г) х 91мм (в) |  |  |
| 27 | Вес: | 1.6 кг |  |  |
|  | Комплектация: |  |  |  |
| 1 | Допплер анализатор | Наличие |  |  |
| 2 | Допплеровский датчик 8 Мгц с чехлом | Наличие |  |  |
| 3 | Сетевой адаптер | Наличие |  |  |
| 4 | Гель в тюбике 70 гр | Наличие |  |  |
| 5 | Манжета для измерения АД | Наличие |  |  |
| 6 | Соединительная трубка 90 см | Наличие |  |  |
| 7 | Бумага (58 мм Х 25 м) 1 рулон | Наличие |  |  |
| 8 | Манжета малая для определения кровотока на большом пальце стопы DPC-2,5 | Возможность доукомплектации |  |  |
| 9 | Допплеровский датчик 4 Мгц с чехлом | Возможность доукомплектации |  |  |
| 10 | Допплеровский датчик 5 Мгц с чехлом | Возможность доукомплектации |  |  |
| 11 | Допплеровский датчик 10 Мгц с чехлом | Возможность доукомплектации |  |  |
| 12 | Манжета большая для бедра VC 10 | Возможность доукомплектации |  |  |
| 13 | Соединительная трубка манжеты с доплеровским анализатором 120 см и 90 см | Возможность доукомплектации |  |  |
| 14 | Комбинированный PGV-20 для проведения фото и пневмоплетизмографии | Возможность доукомплектации |  |  |
| 15 | Сфигмоманометр ручной | Возможность доукомплектации |  |  |
| 16 | Тройник для маленькой манжеты | Возможность доукомплектации |  |  |
| 17 | Инструкция по эксплуатации | Наличие |  |  |