| № от _______ 2016 г. |  |
| --- | --- |

Коммерческое предложение

на Систему скрининга сердца КАРДИОВИЗОР с модулем анализа сердечного ритма

Фирма "МКС" предлагает компьютерную диагностическую систему скрининга сердца Кардиовизор6С с модулем анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР). Для проведения сразу двух методик регистрируется ЭКГ покоя в положении сидя или лежа с 4-х электродов, наложенных на конечности (отведения I–aVF). Оператор выбирает длительность регистрации: 3 или 5 минут или 30 секунд (только для Кардиовизор). Основные особенности:

выявление на ранних стадиях патологических изменений миокарда при различных заболеваниях (чувствительность ИБС порядка 90%, при специфичности не менее 75%); высокая чувствительность к органическим, метаболическим и нейро-гуморальным изменениям миокарда позволяет осуществлять контроль динамики этих изменений; развитая 3D визуализация, картирование цветом зон миокарда с нарушением электрической стабильности; интегральные индексы отклонений от нормы дисперсионных показателей миокарда и нарушений ритма; текстовая скрининг-оценка выявленных отклонений и детализация выявленных электрофизиологических отклонений миокарда;

анализ вариабельности сердечного ритма по 3-х и 5-ти минутной записи ЭКГ рассчитывает временные и частотные параметры, а также классифицирует функциональное состояние организма на основе представлений о гомеостазе и адаптации;

простой отчет для неподготовленного пользователя, общий отчет для врача общей практики, экспертный отчет для врачей-экспертов

исследование может проводить средний медицинский персонал.

| Состав комплекта |
| --- |
| Кардиоусилитель ЭК6Ц-02-КАРДи2/4 с USB кабелем (для регистрации ЭКГ в 6-ти отведениях) | 1 шт. |
| Программное обеспечение «Кардиовизор-ZDEX» с модулем анализа ВСР на CD, Руководство пользователя | 1 шт. |
| ЭКГ электроды на конечности (4 шт.), контактный спрей | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

Цена для 152 000 руб.

Стойка для усилителя +5000 рублей.

Гарантия 2 года. Доставка за пределы Москвы и Московской области экспресс-перевозчиком: от 1000 руб.

Срок поставки – до от 3-7 дней (в зависимости от выбранной транспортной компании).

С уважением и надеждой на сотрудничество ,

Решетников Иван Сергеевич, зам.ген. директора

Техническое задание на
систему скрининга сердца компьютеризированную экспресс-оценки состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей с модулем оценки вариабельности сердечного ритма

| № п/п | Функции, количественные характеристики и комплектация | Наличие функций или величина параметра |
| --- | --- | --- |
|  | Основные показатели |  |
|  | Назначение | Оценка функционального состояния сердца, основанной на компьютерном расчете и 3D-визуализации «портретов сердца» электрической активности миокарда по низкоамплитудным флуктуациям стандартной ЭКГ, регистрируемой по отведениям от конечностей. |
|  | Области использования | профилактическая медицина, восстановительная, медицина и курортология, спортивная медицина, авиационная, космическая и морская медицина, военная медицина, медицина катастроф, кардиология |
|  | Поддерживаемые методики |  |
|  | Оценка состояния сердца на основе анализа микроальтернаций комплекса PQRST. | наличие |
|  | Анализ вариабельности сердечного ритма с классификацией функционального состояния. | наличие |
|  | Регистрация и предварительная обработка сигналов |  |
|  | Синхронно регистрируемые отведения ЭКГ | 6 стандартных: I, II, III, aVR, aVL, aVF |
|  | Входное сопротивление (на постоянном токе) | более 40 Мом |
|  | Собственный шум каналов в полосе частот 0,1-30 Гц | не более 20 мкВ |
|  | Аналого-цифровое преобразование | Сигма-дельта модуляция с частотой 2048 кГц одновременно на всех каналах, цифровая фильтрация и децимация до 16кГц |
|  | Частота отсчетов цифрового сигнала | 500, 1000, 2000 Гц |
|  | Коэффициент ослабления синфазных сигналов | не менее 100 дБ |
|  | Возможность проведения исследования в положении пациента сидя | наличие |
|  | Возможность проведения исследования в положении пациента лежа | наличие |
|  | Автоматический контроль подключения электродов перед проведением регистрации с графическим отображением качества подключения электрода | наличие |
|  | Проба с длительностью регистрации 5 минут | наличие |
|  | Проба с длительностью регистрации 3 минуты | наличие |
|  | Проба с длительностью регистрации 30 секунд | наличие только для оценки состояния сердца на основе анализа микроальтернаций комплекса PQRST |
|  | Автоматический выбор наилучшего отведения для выделения R-R интервалов | наличие |
|  | Отображения графика (тренда) R-R интервалов во время регистрации | наличие |
|  | Оценка состояния сердца на основе анализа микроальтернаций комплекса PQRST. |  |
|  | Независимый анализ для каждого 30-ти секундного участка записи | наличие |
|  | Количество последовательный участков анализа для 5-ти минутной записи | 10 |
|  | Количество последовательный участков анализа для 3-ти минутной записи | 6 |
|  | Количество последовательный участков анализа для 30-ти секундной записи | 1 |
|  | Визуализация карты усредненных амплитуд микроальтернаций в виде 3-х мерной цветовой модели сердца в двух проекциях (дисперсионный портрет сердца) | наличие |
|  | Представление 9-ти количественные индексов детализации, характеризующие изменения по предсердиям и желудочкам, а также по интервалам де- и реполяризации | наличие |
|  | Представление одного интегрального индекса для экспресс-оценки состояния сердца с границами норм | наличие |
|  | Количественное и графическое представление устойчивости ритма на основе измерения альтернации Т волны | наличие |
|  | Автоматически сформированные текстовые описания и рекомендации | наличие |
|  | Анализ вариабельности сердечного ритма с классификацией функционального состояния. |  |
|  | Анализ вариабельности сердечного ритма во временной области с представлением количественных значений, их норм и графиков. | наличие |
|  | Анализ вариабельности сердечного ритма в частотной области с представлением количественных значений, их норм и графиков. | наличие |
|  | Анализ вариабельности сердечного ритма с классификацией функционального состояние организма на основе представлений о гомеостазе и адаптации с выделением 10-ти значимых состояний, распределенных по группам: физиологическая норма, донозологические состояния, преморбидные состояния, срыв механизмов адаптации. | наличие |
|  | Отчеты. |  |
|  | Автоматическая генерация отчетов. | наличие |
|  | Простой отчет, наглядно представляющий только интегральную информацию о результатах обследования. | наличие |
|  | Общий отчет, отражающий основные количественные результаты, нормативы, графики и заключения. | наличие |
|  | Экспертный отчет со всеми количественными и графическими данными, позволяющим анализировать динамику результатов анализа микроальтернаций по 30-ти секундным участкам, просматривать ЭКГ, редактировать R-R интервалы, вносить заключение эксперта. | наличие |
|  | Печать отчетов с возможностью выбора устройства печати и режима вывода на печать | наличие |
|  | Дополнительные требования |  |
|  | Управление и электропитание | только по шине USB |
|  | Безопасность | Согласно ГОСТ Р 50267.0, ГОСТ Р 50267.26 |
|  | Гарантийное обслуживание | 24 месяца |
|  | Регистрационное удостоверение | наличие |
|  | Сертификат соответствия | наличие |
|  | Состав |  |
|  | Компьютерный усилитель ЭКГ совмещенный с кабелем отведений и с USB-кабелем | наличие |
|  | Комплект ЭКГ электродов (4 шт. на конечности) | наличие |
|  | CD диск с программным обеспечением | наличие |
|  | Эксплуатационная документация | наличие |
|  | Стойка для кардиоусилителя с 2-мя корзинками для аксессуаров | Возможность (дополнительная опция) |