Техническое задание

на анализатор окиси углерода выдыхаемого
воздуха с определением карбоксигемоглобина

| Наименование функции или параметра | Требуемая функция или величина параметра | Наличие функции или величины параметра в предлагаемой продукции |
| --- | --- | --- |
| 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 3. Измерения | Наличие |  |
| 3.1. уровень угарного газа СО в выдыхаемом воздухе | Наличие |  |
| 4. Единица измерения |  |  |
| 4.1.РРМ | Наличие |  |
| 4.2. %СОНВ | Наличие |  |
| 5. Датчик | электрохимический |  |
| 6. Точность | не более 1 ppm |  |
| 7. Пределы значений | 0 – 500 ppm |  |
| 8. Питание | автономное |  |
| 9. Размеры прибора | не более 170х60х30 мм |  |
| 10. Вес | не более 200 г (600 г - с сумкой и принадлежностями) |  |
| 11. Интерфейс RS-232 | Наличие |  |
| 12. Компьютерная программа | Возможность |  |
| 13. Диапазоны индикаторов |  |  |
| 13.1. Зеленый | 0-6 ррm |  |
| 13.2. Оранжевый | 7-10 ррm |  |
| 13.3. Красный | 11-72 ррm |  |
| 13.4. Аудиосигнализация отравления | Более 72 ррm |  |
| 14. Минимальный комплект поставки: |  |  |
| 14.1. Сумка для транспортировки | Наличие |  |
| 14.2. Батарейка или аккумулятор | Наличие |  |
| 14.3. Загубники картонные одноразовые | 4 шт. |  |
| 14.4. Адаптер для загубника | Наличие |  |
| 14.5. Отвертка для калибровки | Наличие |  |
| 14.6. Адаптер для калибровки | Наличие |  |
| 14.7. Руководство пользователя на русском языке | Наличие |  |
| 18. Гарантийное обслуживание | Не менее 12 мес. |  |
| 19. Постгарантийное обслуживание | Наличие |  |
| 20. Обучение персонала | Наличие |  |