КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Прибор для определения концентрации угарного газа (СО) в выдыхаемом воздухе c определением карбоксигемоглобина

# Фирма "МКС" предлагает ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКСИДА УГЛЕРОДА  В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ АНКАТ-7635 SMOKERLYZER

Прибор для определения оксида углерода в выдыхаемом воздухе АНКАТ-7635Smokerlyzer предназначен для определения содержания оксида углерода (СО) в выдыхаемом воздухе, пересчета в единицы содержания карбоксигемоглобина в крови пациента (% НbСО), выдачи световой и звуковой сигнализации при превышении установленных пороговых значений.

Область применения прибора - в антитабачных программах, в медицинских кабинетах общеобразовательных учреждений, в медицинских организациях, проводящих медицинские осмотры, в общей врачебной практике, в подразделениях служб экстренной медицинской помощи и в лечебно-профилактических учреждениях по оказанию помощи при отказе от курения. Тип прибора - носимый (индивидуальный) с внутренним источником питания.

Комплект поставки:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Прибор для определения оксида углерода в выдыхаемом воздухе АНКАТ-7635Smokerlyzer | 1 шт. |
| Комплект ЗИП: а) кейс для хранения и ношения прибора и принадлежностей ИБЯЛ.323241.004 – 1 шт.; б) адаптер (колпачок) для подключения мундштука (загубника) ИБЯЛ.301121.039 – 1 шт.; в) колпачок поверочный для подачи ГС при корректировке показаний ИБЯЛ.301121.015 – 1 шт.; г) мундштук (загубник) картонный одноразовый Мк-«Пайп», детский типоразмер 20х50х1,0 мм (PSA 1200) – 3 шт.; д) кабель USB в упаковке ИБЯЛ.413955.013 – 1 шт.; е) устройство зарядное в упаковке ИБЯЛ.413955.012 – 1 шт.; ж) фильтр ИБЯЛ.418312.124 – 1 шт.; з) прокладка ИБЯЛ.754152.294 - 2 шт.; и) ключ шестигранный изогнутый 2 мм – 1 шт. | 1 компл. |
| Ведомость эксплуатационных документов | 1 экз. |
| Комплект эксплуатационных документов | 1 компл. |

Регистрационное удостоверение РЗН №2014/1722 от 04 июля 2014 г.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня передачи товара потребителю.

Розничная рекомендуемая цена – 35 000 рублей, НДС не облагается. Срок поставки 3-4 недели.

Розничная рекомендуемая цена упаковки картонных загубников 250 шт. – 2000 руб.

С уважением,

Заместитель генерального директора						 Решетников И.С.

Техническое задание

на анализатор окиси углерода выдыхаемого
воздуха с определением карбоксигемоглобина

| Наименование функции или параметра | Требуемая функция или величина параметра | Наличие функции или величины параметра в предлагаемой продукции |
| --- | --- | --- |
| 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 2. Декларация соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 3. Измерения |  |  |
| 3.1. определение содержания объемной доли оксида углерода в выдыхаемом воздухе (млн-1) | Наличие |  |
| 3.2 значение содержания карбоксигемоглобина в крови (% НbСО) | Наличие |  |
| 4. Единица измерения |  |  |
| 4.1. млн-1 (РРМ) | Наличие |  |
| 4.2. %СОНВ | Наличие |  |
| 5. Прибор обеспечивает выполнение следующих функций: |  |  |
| 5.1 определение содержания объемной доли оксида углерода в выдыхаемом воздухе (млн-1); | Наличие |  |
| 5.2 расчет значения содержания карбоксигемоглобина в крови (% НbСО); | Наличие |  |
| 5.3 цифровую индикацию содержания оксида углерода, карбоксигемоглобина; | Наличие |  |
| 5.4 выдачу световой и звуковой сигнализации при превышении установленных пороговых значений; | Наличие |  |
| 5.5. проведение теста курильщика, в том числе: - включение таймера обратного отсчета времени задержки дыхания до начала теста; - выдачу звуковых сигналов о начале и завершении теста; - выдачу световой и звуковой сигнализации о результатах теста в соответствии с выбранным профилем оценки результатов теста; | Наличие |  |
| 5.6 выбор с помощью клавиатуры одного из профилей оценки результатов теста курильщика – ВЗРОСЛЫЙ, РЕБЕНОК или СПЕЦИАЛЬНЫЙ; | Наличие |  |
| 5.7 установку при помощи специального программного обеспечения пороговых значений для профилей ВЗРОСЛЫЙ, РЕБЕНОК и СПЕЦИАЛЬНЫЙ; | Наличие |  |
| 5.8 сохранение в энергонезависимой памяти до 200 результатов определений содержания объемной доли оксида углерода, млн-1; расчета карбоксигемоглобина, % HbCO; времени окончания цикла определения; | Наличие |  |
| 5.9 обмен данными с ПЭВМ по интерфейсу USB при помощи специального программного обеспечения; | Наличие |  |
| 5.10 Интеграция в аппаратно-программный комплекс «Здоровье-Экспресс» (автоматизированный запуск из облочки PCNT и передача в оболочку результатов обследования»), интегрированный в программный комплекс Центров здоровья, созданный по заказу Минздрава РФ | Наличие |  |
| 5.11 контроль напряжения встроенной аккумуляторной батареи с выдачей сигнализации при ее разряде;. | Наличие |  |
| 5.12 контроль исправности измерительных цепей и цепей заряда аккумуляторной батареи с выдачей соответствующих сообщений при их неисправности; | Наличие |  |
| 5.13 автоматическое отключение по окончании установленного интервала времени после окончания цикла определения; | Наличие |  |
| 5.14 полуавтоматическую корректировку нулевых показаний и чувствительности; | Наличие |  |
| 5.15 цифровую индикацию номера версии программного обеспечения (далее – ПО) и цифрового идентификатора ПО | Наличие |  |
| 5.16. установку при помощи специального программного обеспечения пороговых значений для профилей ВЗРОСЛЫЙ, РЕБЕНОК и СПЕЦИАЛЬНЫЙ | Наличие |  |
| 5. Датчик | электрохимический |  |
| 6. Тип используемых загубников | - мундштук (загубник) картонный одноразовый (детский типоразмер 20х50х1,0 (PSA 1200) или взрослый типоразмер 26х65х1,0). |  |
| 6. Точность | не более 1 (ppm) |  |
| 7. Диапазон показаний прибора | 0 – 100 ppm |  |
| 7.1 содержания объемной доли оксида углерода в выдыхаемом воздухе (СО, млн-1) | 0 – 100 ppm |  |
| 7.2 содержания объемной доли карбоксигемоглобина в крови (% НbСО) — | от 0,0 до 13,5. |  |
| 8. Питание | Автономное, встроенный аккумулятор |  |
| 8.1 Время непрерывной работы прибора до разряда аккумуляторной батареи при температуре окружающей среды (20 ± 5) °С не менее 500 ч. | Наличие |  |
| 9. Размеры прибора | не более 55х35х105 мм |  |
| 10. Вес | не более 200 г |  |
| 11. Интерфейс RS-232 | Наличие |  |
| 12. Компьютерная программа | Наличие |  |
| 13. Диапазоны индикаторов |  |  |
| 13.1 Диапазоны индикаторов для теста для взрослых |  |  |
| 13.1.1. Зеленый | 0-6 ррm |  |
| 13.1.2. Оранжевый | 7-10 ррm |  |
| 13.1.3. Красный | 11-72 и более ррm |  |
| 13.1.4. Аудиосигнализация отравления | Более 72 ррm |  |
| 13.2 Диапазоны индикаторов для теста для детей |  |  |
| 13.2.1. Зеленый | 0-4 ррm |  |
| 13.2.2. Оранжевый | 5-6 ррm |  |
| 13.2.3. Красный | 7-50 и более ррm |  |
| 13.2.4. Аудиосигнализация отравления | Более 50 ррm |  |
| 13.3 Уровень звукового давления, создаваемого звуковой сигнализацией прибора на расстоянии 30 см по оси акустического излучателя, не менее 70 дБ. | Наличие |  |
| 14. Минимальный комплект поставки: |  |  |
| 14.1. кейс для хранения и ношения прибора и принадлежностей | Наличие |  |
| 14.2. колпачок поверочный для подачи ГС при корректировке показаний | Наличие |  |
| 14.3. Загубники картонные одноразовые | 3 шт. |  |
| 14.4. адаптер (колпачок) для подключения мундштука (загубника) | Наличие |  |
| 14.5. кабель USB в упаковке | Наличие |  |
| 14.6. устройство зарядное в упаковке | Наличие |  |
| 14.7 фильтр с прокладкой | Наличие |  |
| 14.8 ключ шестигранный изогнутый 2 мм | Наличие |  |
| 14.9. Руководство пользователя на русском языке | Наличие |  |
| 18. Гарантийное обслуживание | Не менее 12 мес. |  |
| 19. Постгарантийное обслуживание | Наличие |  |
| 20. Обучение персонала | Наличие |  |